建 设 项 目 竣 工 环 境 保 护

阶段性验收监测报告

项目名称：年产10万台轻型柴油机扩建改造项目（缸体一期一阶段机械加工车间工程）

委托单位：          一拖（姜堰）动力机械有限公司

江苏贝斯特环境检测有限公司

二O一七年六月

一、总论

1.1 项目由来

一拖（姜堰）动力机械有限公司是以扬动股份有限公司为基础新组建的一拖股份公司的子公司，是具有独立法人资格的符合现代企业制度的全新企业。一拖（姜堰）动力机械有限公司关于年产10万台轻型柴油机扩建改造项目，与2010年8月4日经区环保局审批，项目总投资39090万元，建设地点：姜堰经济开发区。项目名称:年产10万台轻型柴油机扩建改造项目。可年生产轻型柴油机10万台。现已建成该项目的一期一阶段工程并投入试运行。

该项目分三期实施。

一期分二阶段实施。一阶段：在原厂区已征土地上，新建厂房建筑面积14489平方米，投资1400万元。用于柴油机缸体机械加工柔性生产线。二阶段：在原厂区已征用土地上，新建厂房8100平方米，投资800万元。用于柴油机缸盖机械加工柔性生产线。

二期：在原厂区已征土地上，新建厂房13600平方米，设备、安装工程和其他费用计投资19100万元。

三期：在原厂区已征土地上，新建厂房18811平方米，设备、安装工程和其它费用计12700万元。

二、三期用于柴油机部装、总装、测试、后整理生产线。

由于轻型柴油机产品标准升级、市场疲软、资金短缺等原因，年生产十万台轻型柴油机扩建改造项目只暂时实施了一期一阶段。一期二阶段、二期、三期均暂未实施。待资金落实再启动实施。

目前已建成该项目一期一阶段：新建厂房建筑面积14489平方米，用于安装柴油机缸体机械加工柔性生产线一条，产品主要对柴油机缸体机械加工。

2010年南京科泓环保技术有限责任公司编制了该项目的建设项目环境影响报告书，2010年8月4日获得了泰州市姜堰区环境保护局批复（姜环建[2010]12号）。

一拖（姜堰）动力机械有限公司关于年产10万台轻型柴油机扩建改造项目一期一阶段主体工程和配套的环保“三同时”设施于2015年1月建成，项目于项目于2015年1月投入试生产。本次验收为该项目的阶段验收。

根据国家环保总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等文件的要求，受一拖（姜堰）动力机械有限公司委托，江苏贝斯特环境检测有限公司承担该项目竣工环保验收监测工作。

江苏贝斯特检测有限公司组织专业技术人员于2017年3月26、27日进行了现场验收监测。经对验收监测结果统计分析，结合现场环保管理检查，在资料调研及环保管理检查的基础上，编制了本竣工验收监测报告。

1.2验收监测的目的

通过对建设项目外排污染物达标情况、污染治理效果和建设项目环境管理水平的调查，为环境保护行政主管部门验收及验收后的日常监督管理提供技术依据。

1.3验收监测工作范围及内容

（1）检查建设项目环境管理制度的执行和落实情况、各项环保设施的实际建设、管理、运行状况以及各项环保治理措施落实情况。

（2）监测分析建设项目外排废气、噪声、废水等排放达标情况。

（3）监测统计总量控制污染物排放指标的达标情况。

1.4验收监测依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《建设项目环境保护管理条例》，国务院1998第253号令，1998年11月；

（3）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，国家环保总局第13号令，2001年12月；

（4）《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，国家环保总局，环发【2000】38号，2000年2月；

（5）《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》，江苏省政府【1992】第38号令，1992年1月；

（6）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》，江苏省环境保护局，苏环控【97】122号，1997年9月；

（7）《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》中国环境监测总站，总站验字【2005】188号文；

（8）《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》江苏省环境保护厅，苏环监[2006]2号，2006年8月；

（9）《一拖（姜堰）动力机械有限公司年产10万台轻型柴油机扩建改造项目环境影响报告书（报批稿）》

（10）《关于一拖（姜堰）动力机械有限公司年产10万台轻型柴油机扩建改造项目环境影响报告书的批复》（姜环建[2010]12号）。

（11）一拖（姜堰）动力机械有限公司提供的其他有关资料。

二、验收监测项目工程概况

2.1企业项目环保手续履行情况

表2-1 企业建设项目组成合环保手续一览表

| 序号 | 项目名称 | 审批文号及时间 | 竣工验收情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一拖（姜堰）动力机械有限公司年产10万台轻型柴油机扩建改造项目 | 姜环建[2010]12号 | 一期工程一阶段验收阶段 | 本次验收项目 |

2.2本项目基本情况

一拖（姜堰）动力机械有限公司“年产10万台轻型柴油机扩建改造项目”一期一阶段基本信息见表2-2.

表2-2 项目基本信息表

（1）基本情况

| 内容 | 基本信息 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 一拖（姜堰）动力机械有限公司年产10万台轻型柴 油机扩建改造项目 |
| 建设单位 | 一拖（姜堰）动力机械有限公司 |
| 法人代表/联系方式 | 李希斌 |
| 行业类别 | 内燃机及配件制造C3412 |
| 建设性质 | 扩建、技改 |
| 建设地点 | 姜堰经济开发区 |
| 劳动定员 | 20人 |
| 工作制度 | 公司全体员工实施一班制，日工作8小时，年工作日 为300天，年生产时数2400小时 |
| 投资情况 | 项目一期一阶段总投资8971.21万元，其中环保投资 600万元 |
| 用地面积/建筑面积 | 总用地30000平方米/建筑面积14489平方米 |

一拖（姜堰）动力机械有限公司“年产10万台轻型柴油机扩建改造项目”一期一阶段建设情况见表2-3。

表2-3 建设项目情况一览表

| 项 目 | 执行情况 |
| --- | --- |
| 立 项 | 姜堰市经济和信息化委员会 |
| 环 评 | 南京科泓环保技术有限责任公司 |
| 环评批复 | 姜环建[2010]12号 2010年8月4日 |
| 环保 工程 | 废气治理工程 | 自行设计，自行施工 |
|  | 废水治理工程 | 自行设计，自行施工 |
| 项目开工建设时间 | 2010年8月 |
| 项目建设竣工时间 | 2015年1月 |
| 有无分期建设情况 | 分三期建设完成，一期分两阶段，目前一期一 阶段已完成 |
| 投产时间 | 2015年1月 |
| 现场勘查工程时间建设情况 | 主体与辅助工程已经建成，各类设施处于正常 运行状态，生产负荷达到设计规模的75%以上 |
| 本次项目验收内容 | 年产10万台轻型柴油机扩建改造项目一期一阶段 （柴油机缸体机械加工柔性生产线） |

一拖（姜堰）动力机械有限公司“年产10万台轻型柴油机扩建改造项目”一期一阶段环境保护验收/变更内容见表2-4。

表2-4 建设项目环境保护验收/变更内容一览表

| 类别 | 建设内容 | 环评审批项目内容 | 实际建设/变更情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 柴油机生产线 | 10万台/年 | 柴油机缸盖机械加工柔性生产线建设完成 |
| 贮运工程 | 原料仓库 | 占地800m2 | 与环评一致 |
|  | 成品仓库 | 占地800m2 | 与环评一致 |
|  | 柴油储罐 | 15m3,1个 | 未建设 |
| 公用工程 | 供水 | 33955m3/a | 1400 m3/a |
|  | 排水 | 27850m3/a | 252m3/a |
|  | 供电 | 750万Kwh/a | 与环评一致 |
|  | 压缩空气 | 单台72万Kwh/a | 与环评一致 |
|  | 循环水池 | 100m3循环水池 | 与环评一致 |
|  | 消防 | 全厂共设室外消防栓10个 | 一期一阶段共设室内消防栓4个 |
| 环保工程 | 废气处理 | 1套水帘吸收装置（喷漆线自带),1套活性炭吸附装置，1套水膜除尘装置 | 未建设（项目一期一阶段不涉及此项污染） |
|  | 废水处理 | 27850m3/a | 28 m3/a |
|  | 废渣库 | 占地300m2 | 192m2 |
|  | 噪声治理 | 选取低噪设备、合理布局；局部消声、隔音；厂房隔音等 | 与环评一致 |

2.3 工程分析

2.3.1环评生产工艺及产污环节

本项目一期一阶段主要为柴油机缸体机械加工柔性生产线，具体生产工艺如下。

2.3.1.1主体生产工艺流程

工艺流程说明及产污环节简述：

本工程所需要的缸体由一拖集团铸造厂供应，机械加工采用湿式加工工艺，加工过程中用到切削、清洗液，切削、清洗液使用后沉淀过滤处理后会用到加工过程中，沉淀过滤过程产生一定量的废切削、清洗液残渣。机械加工过程中产生一定量的金属铁屑。

2.3.2主要生产设备表

本验收项目主要生产设备见表2-5

表2-5 项目主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备台数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 卧式双面4轴组合铣床 | 1 |
| 2 | 卧式双面5轴组合铣床 | 1 |
| 3 | 卧式双面两轴组合铣床 | 1 |
| 4 | 铣底面钻扩铰定位销数控专机 | 1 |
| 5 | 卧式单轴组合镗床 | 1 |
| 6 | 立式双轴轴数控组合镗床 | 1 |
| 7 | 立式双轴轴数控组合镗床 | 1 |
| 8 | 立式专用组合铣床 | 1 |
| 9 | 立式专用组合铣床 | 1 |
| 10 | 卧式专用拉床 | 1 |
| 11 | 卧式加工中心 | 11 |
| 12 | 中间清洗机 | 1 |
| 13 | 拧紧机 | 1 |
| 14 | 卧式双面两轴组合铣床 | 1 |
| 15 | 卧式双面7轴镗孔数控专用机床 | 2 |
| 16 | 卧式双面7轴镗孔数控专用机床 | 2 |
| 17 | 立式双轴铣顶面、镗孔数控专用机床 | 2 |
| 18 | 最终清洗机 | 1 |
| 19 | 压凸轮轴衬套专用机床 | 1 |
| 20 | 涂油机 | 1 |

2.3.3原辅材料消耗表

本验收项目主要材料见表2-6

表2-6 主要原辅材料及能源消耗表

| 序号 | 名称 | 组分/规格 | 环评中年耗量(t/a) | 实际年耗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油漆 | 含二甲苯15% | 50 | 0 |
| 2 | 氢氧化钠 | 99% | 5 | 0 |
| 3 | 防锈剂 | / | 3 | 0.3 |
| 4 | 柴油 | 轻柴油，含硫率小于0.2% | 150 | 0 |
| 5 | 乳化油 | / | 6 | 0.17 |
| 6 | 切削液 | / | 20 | 2.1 |
| 7 | 活性炭 | / | 9 | 0 |
| 8 | 自来水 | / | 13320 | 1400 |
| 9 | 电 | / | 750万Kwh | 48万Kwh |
| 10 | 煤 | 含硫率0.5% | 1200 | 0 |

三、主要污染物及治理措施

3.1废水排放及治理措施

本验收项目废水排放及治理措施见表3-1

表3-1 废水排放及治理措施一览表

| 废水类别 | 污染因子 | 废水量 m3/a | 排放规律 | 环评/批复 | 实际建设 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 处理设施 | 排放去向 | 处理设施 | 排放去向 |
| 废切削液、碱洗废水、生活污水 | pH、CODcr、氨氮、总磷、石油类、二甲苯、SS | 28 | 连续排放 | 碱性废水中和处理 | 处理达标后送姜堰城区污水处理厂处理 | 进一般废水收集槽，与浓酸浓碱一起混合进废水处理站处理 | 同环评 |

3.2废气排放及治理措施

一拖（姜堰）动力机械有限公司“年产10万台轻型柴油机扩建改造项目”一期一阶段无有组织废气，无组织排放及治理措施见表3-2

表3-2 废气排放及治理措施一览表

| 排放方式 | 污染因子 | 排放规律 | 处理设施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评批复 | 实际建设 |
| 无组织 | 非甲烷总烃 | 连续排放 | 车间无组织 排放 | 同环评 |

3.3噪声排放及防治措施

一拖（姜堰）动力机械有限公司“年产10万台轻型柴油机扩建改造项目”一期一阶段噪声排放及治理措施见表3-3

表3-3 噪声排放及治理措施一览表

| 噪声源 | 台数（台） | 单机噪声值dB(A) | 所在位置 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评/批复 | 实际建设 |
| 空压机 | 1 | 95 | 机械加工车间 | 隔声 | 同环评 |
| 加工中心 | 11 | 75 |  | 隔声 |  |
| 铣床 | 11 | 80 |  | 隔声 |  |
| 镗床 | 2 | 75 |  | 隔声罩、减震 |  |

3.4固体废物及其处置

一拖（姜堰）动力机械有限公司“年产10万台轻型柴油机扩建改造项目”一期一阶段固废排放及治理措施见表3-4

表3-4 固体废物处理情况一览表

| 名称 | 产生工段 | 环评数量t/a | 实际产生量t/a | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评/批复 | 实际建设 |
| 金属边角料 | 机械加工 | 55 | 11 | 外卖 | 外卖 |

3.5环评批复意见

《关于一拖（姜堰）动力机械有限公司年产10万台轻型柴油机扩建改造项目环境影响报告书的批复》（姜环建[2010]12号）见附件1.

四、验收评价标准

4.1废气排放标准

拖（姜堰）动力机械有限公司“年产10万台轻型柴油机扩建改造项目”一期一阶段大气污染物排放标准见表4-1

| 污染物名称 | 排气筒高度m | 验收标准限值 | 验收标准依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 无组织排放监控 浓度限值mg/m3 |  |
| 非甲烷总烃 | — | 4.0 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） |

4.2 废水排放标准

拖（姜堰）动力机械有限公司“年产10万台轻型柴油机扩建改造项目”一期一阶段企业污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准以及《污水排入城市下水道水质标准》 （CJ3082-1999）后排入姜堰区污水处理厂，具体排放标准见表4-2

表4-2 水污染物排放标准  单位：mg/L,pH除外

| 项目 | pH | COD | 石油类 | 总P | 氨氮 | SS | 二甲苯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 间接排放标准 | 6-9 | 60 | 3 | 8 | 8（15） | 20 | -- |
| 污水处理厂接管标准 | 6-9 | 500 | 20 | 3.0 | 35 | 400 | 1.0 |

注释：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

4.3 噪声排放标准

拖（姜堰）动力机械有限公司“年产10万台轻型柴油机扩建改造项目”一期一阶段噪声污染物排放标准见表4-3

表4-3 噪声标准一览表

| 类别 | 时段 | 验收标准限值dB(A) | 执行区域 | 验收标准依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 昼间 | ≤65 | 东、西、南、北厂界 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准 |
|  | 夜间 | ≤55 |  |  |

4.4 总量控制指标

拖（姜堰）动力机械有限公司“年产10万台轻型柴油机扩建改造项目”一期一阶段总量控制指标见表4-4

表4-4 污染物总量控制一览表

| 污染物 | 本项目污染物总量控制指标m3/a | 验收依据 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 9490 | 环评批复 |
|  | COD | 0.57 |  |
|  | 氨氮 | 0.1 |  |
|  | 悬浮物 | 0.19 |  |
|  | 石油类 | 0.006 |  |
|  | 总磷 | 0.03 |  |
|  | 二甲苯 | 0.13 |  |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 1.21 |  |

五、验收监测评价内容

5.1监测分析方法

表5-1监测分析方法及方法来源

| 类别 | 项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 等效声级 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB12348-2008 |
|  | pH | 水质 PH的测定 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 |
| 废水 | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | GB/T 11914-1989 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物类的测定 红外分光光度法 | HJ 637-2012 |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB/T 11901-1989 |
|  | 二甲苯 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法 | GB/T 11893-1989 |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 总烃和非甲烷总烃测定方法（一）《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版，国家环境保护总局，2007) 6.1.5.1 | -- |

5.2质量保证措施

该项目竣工环境保护验收监测质量控制与质量保证按照《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（环发[2000] 38号文附件）和国家有关技术规范中质量控制与质量保证章节内的要求进行，监测全过程受我公司《质量手册》及有关程序文件控制。

5.2.1 监测点位布设、因子、频次

按规范要求合理设置监测点位、确定监测因子与频次，以保证监测数据具有科学性和代表性。

5.2.2 验收监测人员资质管理

参加竣工验收监测采样和测试的人员，项目负责人，报告编制人，经考核合格并持证上岗。

5.2.3 监测数据和报告制度

监测数据和报告执行三级审核制度。

5.2.4 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

废气验收监测质量控制与质量保证按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）中有关规定执行。尽量避免被测污染物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰；被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30-70％之间。对采样仪器的流量计定期进行校准。

5.2.5 噪声监测过程中的质量保证和质量控制

测量仪器和校准仪器定期检验合格，并在有效期内使用；每次测量前、后在测量现场进行声学校准，其前、后校准值偏差不大于0.5db。

六、验收监测结果及评价

6.1验收监测期间工况

2017年3月26-27日我公司对一拖（姜堰）动力机械有限公司“年产10万台轻型柴油机扩建改造项目”一期一阶段工程进行了验收监测。验收监测期间，该项目一期工程生产正常，各项环保治理设施均处于运行状态。该公司提供的资料表明，验收监测期间该项目生产负荷为20.0%。

表6-1 验收期间生产工作表

| 产品名称 | 时间 | 实际产量 台/天 | 一期工程设 计产量 台/天 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柴油机缸体 | 2017.3.26 | 33.3 | 166.7 |
|  | 2017.3.27 | 33.3 | 166.7 |

6.2废气验收监测结果及评价

6.2.1有组织排放废气监测结果及评价

该项目无有组织废气。

6.2.2无组织排放废气监测结果及评价

监测期间，根据监测期间气象数据，污染源（或厂界）上风向设1个监测点，下风向各设置3个监测点，本次监测每个项目各采集2天，每天3次，本次监测共采集2天，每天3次，无组织废气监测结果见表6-1.

表6-1 无组织排放废气监测结果统计表  单位：mg/m3

| 监测因子 | 监测日期 | 监测频次 | 上风向1 | 下风向2 | 下风向3 | 下风向4 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 2017.3.26 | 第一次 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 4.0 |
|  |  | 第二次 | 2.0 | 2.6 | 2.4 | 2.5 |  |
|  |  | 第三次 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.4 |  |
|  | 2017.3.27 | 第一次 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 4.0 |
|  |  | 第二次 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.8 |  |
|  |  | 第三次 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.6 |  |

监测结果表明验收监测期间，该项目非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中关于无组织排放监控浓度限值。

6.3噪声监测结果及评价

监测期间，该公司厂界各设置1个监测点（1-4）,本次监测共2天，昼夜个1次，噪声监测结果见表6-2

表6-2 噪声监测结果统计表（单位：dB(a)）

| 测点 序号 | 测点位置 | 监测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017.3.26 | 2017.3.27 |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 厂界南外1米 | 52.0 | 50.1 | 51.8 | 43.4 |
| 2 | 厂界西外1米 | 55.0 | 44.9 | 53.7 | 46.4 |
| 3 | 厂界北外1米 | 51.4 | 42.6 | 53.3 | 46.9 |
| 4 | 厂界东外1米 | 52.6 | 42.9 | 53.5 | 49.8 |
| 3类 | 65 | 55 | 65 | 55 |

监测结果表明，该公司的北、东、南、西厂界噪声监测点昼间、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

6.4 废水监测结果及评价

监测期间，废水在该公司总排放口取样，废水监测共2天，每天3次，废水监测结果见表6-3

表6-3废水监测结果与评价一览表

| 监测时间 | 监测频次 | 监测项目单位 mg/L,pH及指定项目除外 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 化学需氧量 | pH | 悬浮物 | 总磷 | 氨氮 | 石油类 | 二甲苯 |
| 2017.3.26 | 第一次 | 491 | 8.0 | 101 | 3.60 | 30.7 | 14.9 | 未检测 |
|  | 第二次 | 481 | 8.0 | 95 | 3.78 | 30.0 | 11.4 | 未检测 |
|  | 第三次 | 488 | 8.0 | 101 | 3.71 | 30.8 | 11.4 | 未检测 |
| 2017.3.27 | 第一次 | 469 | 7.9 | 125 | 3.52 | 29.8 | 1.2 | 未检测 |
|  | 第二次 | 487 | 7.9 | 82 | 3.61 | 28.7 | 12.6 | 未检测 |
|  | 第三次 | 479 | 8.0 | 105 | 3.48 | 30.8 | 11.8 | 未检测 |
| 标准值 | 500 | 6—9 | 400 | 8 | 35 | 20 | 1.0 |
| 评价结果 | 符合环评及审批要求 |

6.5总量核算

该公司的污染物排放总量见表6-4.

表6-5 主要污染物排放总量

| 污染物 | 总量控制指标t/a | 实测值t/a | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 9490 | 252 | 符合环评批复 |
|  | COD | 0.57 | 0.12 |  |
|  | 氨氮 | 0.1 | 0.008 |  |
|  | 悬浮物 | 0.19 | 0.032 |  |
|  | 石油类 | 0.006 | 0.0010 |  |
|  | 总磷 | 0.03 | 0.0009 |  |
|  | 二甲苯 | 0.13 | 0 |  |

由表6-4可见，一拖（姜堰）动力机械有限公司“年产10万台轻型柴油机扩建改造项目”一期一阶段工程各污染物排放总量均符合泰州市姜堰区环境保护局对该建设项目环境影响报告书的批复总量核定要求。

七、环境管理调查结果及分析

7.1环境管理调查

一拖（姜堰）动力机械有限公司“年产10万台轻型柴油机扩建改造项目”环境管理调查结果情况见表7-1

表7-1 环境管理调查情况一览表

| 调查内容 | 执行情况 |
| --- | --- |
| “三同时”制度执行情况 | 已落实 |
| 公司环境管理体系、制度、机构建设情况 | 已落实 |
| 环保设施建设、运行及维护情况 | 已落实 |

7.2环境管理结果分析与评价

一拖（姜堰）动力机械有限公司“年产10万台轻型柴油机扩建改造项目”环境管理调查结果情况见表7-2

表7-2环境管理调查结果

| 环评批复 | 验收现状 |
| --- | --- |
| 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，建设项目生产工艺与装备、资源利用、污染物产生和排放指标及废物处理等达到国内同行业清洁生产先进水平 | 一期一阶段已落实 |
| 按“清污分流、废水分流分质处理，综合利用”原则，生产废水及生活污水经预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及姜堰市城区污水处理厂污水接管标准后接入城区污水处理厂处理。 | 已落实 |
| 应采取有效措施对喷漆废气、烘干废气、试车废气进行处理，并采取有效措施控制无组织排放的废气，废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 | 本项目一期一阶段无喷漆废气、烘干废气、试车废气，无组织废气非甲烷总烃达标排放 |
| 选用低噪声设备，合理布局，并采取减震、降噪及隔吸声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）厂界外声环境功能区3类区标准。 | 已落实 |
| 按固废“减量化、资源化、无害化”处理处置原则，落实各类固废的收集、贮存和综合利用措施，危险固废送有资质单位安全处置，全厂固废“零排放” | 本项目一期一阶段无危险固废，金属铁屑外卖 |

八、验收结论和建议

8.1结论

8.1.1项目基本情况

一拖（姜堰）动力机械有限公司位于姜堰区经济开发区。项目一期一阶段新建厂房，总投资1400万元用于柴油机缸体机械加工柔性生产线，产品主要对柴油机缸体机械加工，生产能力年机械加工柴油机缸体5万只，由于市场问题，现年产1万只。

2010年委托南京科泓环保技术有限责任公司编制了该项目的建设项目环境影响报告书，2010年8月4日获得了姜堰市环境保护局批复（姜环建[2010]12号）。

一拖（姜堰）动力机械有限公司主体工程和环保“三同时”设施与2015年1月建成，项目于2015年1月正式投入生产。本次验收为该项目一期一阶段工程验收。

根据国家环保总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等文件的要求，受一拖（姜堰）动力机械有限公司委托，江苏贝斯特环境检测有限公司承担该项目（一期一阶段）竣工环保验收监测工作。

8.1.2 验收监测结果

该公司能较好的履行环境影响评价和环境保护“三同时”执行制度。对照“三同时”验收一览表，本项目环保“三同时”执行情况见表8-1.

表8-1 三同时验收监测结果一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施（设施数量、规模、处理能力） | 处理效果、执行标准或拟达要求） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产车间 | 无二甲苯、甲苯、丙烯酸、CO、NOx、非甲烷总烃 | 水帘吸附或活性炭吸附 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表2中二级标准 | 一期一阶段无有组织废气，故暂未建设 |
| 废水 | 综合废水 | COD、SS、氨氮、总磷、二甲苯 | 碱性废水中和处理，含油废水及水帘吸收废水经过隔油池处理后和生活污水一起进行生化处理 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准以及《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）后排入姜堰污水处理厂 | 与基建同步完成 |
| 噪声 | 风机、空压机、泵等 | 连续等效A声级 | 减震、隔声、合理厂区布置位置 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中的3类标准 | 与相应的生产设备安装同步完成 |
| 固废 | S1：机械加工产生的废乳化液，掺入煤中焚烧处理； S2：机械加工产生废金属边角料，外卖处理； 污水处理污泥：环卫部门定期清运。 隔油池废油：掺入煤中焚烧处理； 废气处理产生废活性炭，活性炭提供厂家回收； 生活垃圾，环卫部门定期清运； 废包装材料外卖处理； 粉煤灰委托环卫部门清运 | 全部得到合理处置 | 一期一阶段产生固废为金属边角料，处理方式为外售 |
| 绿化 | 绿化面积20000m2 | 厂区绿地率19.5% | 与基建同步完成 |
| 事故应急措施 | 消防尾水及事故池，容积为300m3 | 满足收集事故水要求 | 试生产前完成 |
|  | 各类消防器具、应急设施及员工个人保护装备 | 发生事故后及时救援 |  |
|  | 应急措施：救援人员、设备、药品等 |  |  |
|  | 制定详细的应急预案 组建事故应急救援组织体系 建立厂、车间、班组三级报警网 风险防范中所提及的各类防范措施均设置到位 |  |  |
| 环境管理（机构、监测能力等 | 本项目设置环保科，配备1-2名环保人员，具备常规的环境监测能力，配备一般监测器材 | 具备一定的常规监测能力 | 试生产前完成 |
| 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪） | 本项目设置雨水排口一个、污水接管口一个。废污水排放按照“排污口规范化”设置要求进行建设，在排污口设置流量计 | 实现雨污分流、清污分流，具备采样、监测条件等 | 与基建同步完成 |
| “以新带老”措施 | 无 | / |
| 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等） | 本项目不需设置大气环境保护距离，卫生防护距离设置为100m | / |

总结论：本项目建设地址未发生变化；厂区总图布置未发生变化；项目产能与环评一致；生产工艺未发生变化；使用的原辅材料种类及数量未发生变化；一期一阶段配套的环保“三同时”措施已经基本落实到位；经监测，各类污染物均达标排放；污染物排放总量符合环评批复要求；风险防范措施基本落实到位；经核实，卫生防护距离内无居民等敏感保护目标。

综上，本项目一期一阶段工程满足建设项目竣工环境保护验收条件，可以申请项目阶段验收。

8.2建议

（1）对环保设施进行定期检查、维护，确保环保处理设施的正常运行及污染物稳定达标排放。

（2）进一步健全各类环保管理制度，加强污染防治措施的台账管理（重点是危废管理）。

（3）加强企业安全环保管理，防治污染事故的发生。